## Slide 1: FB-CPU RTL TASARIMI
MeRıan zıdan
Rahaf jabarın
Semanur Özyılmaz
Esra küçükbaş

## Slide 2: PROJENİN TANIMI
Bu projede FB-CPU isminde bir işlemcinin Verilog dili ile RTL tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan işlemci üzerinde makine dili ile çeşitli kod parçacıkları yazılmıştır. FB-CPU RTL tasarımı Von Neumann mimarisindedir. Proje sonunda basit bir işlemcideki RAM, kontrol ünitesi ve saklayıcıların bir arada çalışarak makine dilindeki kod parçacıklarını nasıl yürütebildiği gözlemlenmiştir.

## Slide 3: TASARIM DOSYALARI
fbcpu_core.v
tb_fbcpu.v
memory.v
testCase1.v
testCase2.v
testCase3.v

## Slide 4: VON NEUMANN MİMARİSİ

## Slide 5: SAKLAYICILAR
fbcpu_core.v dosyasında tanımlanmış olan 4 adet saklayıcı bulunmaktadır.
durum: Durum makinasında, hangi durumda olduğunu bilgisi tutulur.
PC: RAM’deki hangi adresteki komutun çalıştığı bilgisi tutulur.
IR: O anda çalışan komutun kendisi tutulur.
ACC: Geçici saklama alanı.
Tasarımda giriş çıkış portlarına bağlı olan bellek sinyalleri vardır.
MAR (6 Bit): Bu saklayıcı RAM’in adres girişine bağlanmıştır. RAM’in 2^6 lokasyonu olduğu için MAR 6 bitliktir. Saklayıcı RAM’in içerisindedir.
MDRIn (10 Bit): Memory Data Register In, RAM’e bir veri yazılacağı zaman kullanılan saklayıcıdır. RAM’in bir lokasyonu 10 bitlik olmasından ötürü, saklayıcı 10 bittir. Saklayıcı RAM’in içerisindedir.

## Slide 6: SAKLAYICILAR
RAMWr (1 Bit): RAM’e veri yazılacağı durumlarda aktif edilmektedir. 1 olmadığı durumlarda RAM’e veri yazılmaz. Saklayıcı RAM’in içerisindedir.
MDROut (10 Bit): RAM’den veri okunacağı zaman kullanılan saklayıcıdır. RAM’in bir lokasyonu 10 bit olmasından dolayı, saklayıcı 10 bittir. Saklayıcı RAM’in içerisindedir.

## Slide 7: BELLEK(RAM)
FB-CPU’nun komutları okuyup, hesaplanan değerleri geri yazacağı bir Block RAM mekanizması bulunmaktadır. Bellekte her biri 10 bitlik 64 adet lokasyon vardır.
Testkodunun instantiate ettiği bellek memory.v dosyasında bulunmaktadır.

## Slide 8: TESTBENCH BAĞLANTILARI

## Slide 9: FB-CPU’NUN DESTEKLEDİĞİ OPERASYONLAR

## Slide 10: FB-CPU DURUM MAKİNASI

## Slide 11: fbcpu_core.v

## Slide 12: fbcpu_core.v

## Slide 13: fbcpu_core.v

## Slide 14: memory.v

## Slide 15: tb_fbcpu.v

## Slide 16: tb_fbcpu.v

## Slide 17: testCase1.v

## Slide 19: testCase2.v

## Slide 21: testCase3.v